## Slide 1: Sistemas Operativos

## Slide 3: Repaso de Arquitectura

## Slide 4: CPU
Unidad Aritmético-Lógica
Unidad de Control
Buses internos
Registros
      Puntero de Instrucciones (IP o PC)
      Acumulador
      De uso Generales
      De Indices
      De Banderas de Estado (Flags)
      De puntero de Pila (SP)

## Slide 5: ALU

## Slide 6: CPU

## Slide 7: Ciclo de Ejecución

## Slide 8: NIVELES DE PROTECCION

## Slide 9: BUSES

## Slide 10: BUSES
BUS DE DATOS
BUS DE DIRECCIONES
BUS DE CONTROL

## Slide 11: MEMORIA

## Slide 12: DMA-Acceso Directo a Memoria
Permite hacer transferencias entre Memoria y E/S sin consumir ciclos de CPU
Se consumen ciclos de BUS
Se necesita Arbitraje de BUS
Como se usa?
  El software programa la transferencia DMA indicando:
    Origen
    Destino
    Cantidad de Información a transferir
  Finalizada la transferencia la DMA avisa con una interrupción.

## Slide 13: DMA-Acceso Directo a Memoria

## Slide 14: DMA-Acceso Directo a Memoria

## Slide 15: Subrutinas o Procedimientos

## Slide 16: EXCEPCIONES
Son INTERNAS a la CPU.
Son SINCRÓNICAS
Ejemplos:
  División por Cero
  Overflow
  Intrucción Ilegal
  Trace

## Slide 17: INTERRUPCIONES
Es la forma que tiene el hardware de comunicarle la ocurrencia de un evento externo al software.
Son ASINCRÓNICAS
Son atendidas por las Rutinas de Servicio de Interrupción (ISR).

## Slide 18: INTERRUPCIONES

## Slide 19: INTERRUPCIONES

## Slide 20: Ciclo de Ejecución con INT

## Slide 21: INTERRUPCIONES en cadena

## Slide 22: Fallos
En General están asociados a los mecanismos de Administración de Memoria de la CPU.
Ejemplos:
  Fallo de Protección de Memoria: Se trató de acceder a un area de memoria sin autorización.
  Fallo de Página
  Fallo de Segmento

## Slide 23: GATES/TRAPS
Son mecanismos que ofrecen ciertas CPUs para facilitar la comunicación entre los programas de usuario y el sistema operativo.